# Трансформатор ТПП-285-127/220-50

- Сердечник: ШЛМ25х40

- Мощность: 90 Вт

- Ток первичной обмотки: 0,9/0,53 А

- Масса: 2,1 кг

Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А 11-12 2,5 2,98 13-14 2,5 2,98 15-16 9,95 2,98 17-18 9,95 2,98 19-20 2,61 2,98 21-22 2,61 2,98

Таб.1. Электрические параметры трансформатора ТПП285-127/220-50 и ТПП285-220-50

Трансформаторы ТПП285 на 220 В выпускаются начиная с 1979 г.(обозначаются как ТПП285-220-50), они имеют одну первичную обмотку и такую же нумерацию выводов, как у трансформаторов на 127/220 В.

Электрические параметры, габаритные и установочные размеры, а также масса трансформаторов ТПП285 на 220 В такие же, как у соответствующих трансформаторов ТПП285 на 127/220 В.

Напряжение на отводах первичных обмоток трансформаторов ТПП285 на 127/220 В:

- между выводами 1 и 2, 6 и 7 - 7 В;

- между выводами 2 и 3, 7 и 8 - 100 В;

- между выводами 3 и 4, 8 и 9 - 20 В;

- между выводами 4 и 5, 9 и 10 - 11 В.

При использовании трансформаторов ТПП285-127/220 на 127 В необходимо:

- соединить выводы 1 и 6, 4 и 9, при этом первичные обмотки 1-6 и 4-9 соединяются последовательно;

- подать напряжение 127 В на выводы 1 и 4 (6 и 9).

При использовании трансформаторов ТПП285-127/220 на 220 В необходимо:

- соединить выводы 3 и 7;

- подать напряжение 220 В на выводы 2 и 9.

- или соединить выводы 4 и 7;

- подать напряжение 220 В на выводы 2 и 8.

|  | Рис1. Электрическая принципиальная схема трансформатора питания ТПП285 на 50 Гц, 127/220 В |  |
| --- | --- | --- |

|  | Рис2. Электрическая принципиальная схема трансформатора питания ТПП285 на 50 Гц, 220 В |  |
| --- | --- | --- |

В трансформаторах ТПП285 возможно последовательное и параллельное согласное соединение вторичных обмоток. Последовательное включение различных вторичных обмоток позволяет подобрать необходимое выходное напряжение, параллельное - повысить мощность на выходных обмотках. При последовательном включении обмоток с разными допустимыми токами ток через обмотки не должен превышать минимально допустимого. Параллельное соединение допускается только для тех обмоток, напряжение на зажимах которых одинаковы.