## Активный телеграфный RC фильтр

Предлагаемый фильтр предназначен для приема телеграфных сигналов, он состоит из включенных последовательно фильтра низких частот (DA1) и фильтра высоких частот (DA2), которые выполнены на операционных усилителях КР140УД708. Параметры частотоопределяющих элементов фильтров выбраны так, что АЧХ обоих фильтров имеет заметный подъем на частотах квазирезонанса F0 (см. рис.2). Так как ФНЧ и ФВЧ включены последовательно, то вместе они образуют полосовой фильтр.

Частота квазирезонанса ФВЧ фиксирована и равна 800 Гц, а частоту квазирезонанса ФНЧ в некоторых пределах можно изменять подстроечным резистором R1. Каждый фильтр имеет на частоте квазирезонанса коэффициент передачи около 15. Если подстройкой R1 частоту квазирезонанса ФНЧ установить 750 Гц, то фильтр в целом будет иметь характеристику, которая показана на рис.2 внизу слева. Коэффициент передачи в максимуме АЧХ (соответствует примерно 770 Гц) будет около 160. Если же ее установить 700 Гц, то АЧХ будет иметь вид, приведенных на рис.2 внизу слева. Коээфициент передачи в максимумах АЧХ будет около 60.

В большинстве случаев второй вариант настройки фильтра, обеспечивающий более широкую полосу пропускания, предпочтительнее, так как слишком узкополосные фильтры имеют тенденцию «позванивать», требуют весьма стабильных гетеродинов в аппаратуре обоих корреспондентов.

Фильтр питается от однополярного источника напряжением 9-12 В. Постоянное смещение на неинвертирующих входах операционных усилителей (половина напряжения питания) задает делитель на R7, R8.