| Цифровая маркировка резисторов и конденсаторов |
| --- |
| Маркировка | Резисторы | Конденсаторы | конденсаторы | конденсаторы |
|  |  | пФ | мкФ | нФ |
| 100 | 10 Ом | 10 пФ |  |  |
| 101 | 100 Ом | 100 пФ |  |  |
| 102 | 1 кОм | 1.000 пФ | 0,001 мкФ | 1 нФ |
| 103 | 10 кОм | 10.000 пФ | 0,01 мкФ | 10 нФ |
| 104 | 100 кОм | 100.000 пФ | 0,1 мкФ | 100 нФ |
| 105 | 1 мОм |  | 1 мкФ |  |
| 106 |  |  | 10 мкФ |  |
| 150 | 15 Ом | 15 пФ |  |  |
| 151 | 150 Ом | 150 пФ |  |  |
| 152 | 1,5 кОм | 1.500 пФ | 0,0015 мкФ | 1,5 нФ |
| 153 | 15 кОм | 15.000 пФ | 0,015 мкФ | 15 нФ |
| 154 | 150 кОм | 150.000 пФ | 0,15 мкФ | 150 нФ |
| 155 |  |  | 1,5 мкФ |  |
| 156 |  |  | 15 мкФ |  |
| 200 | 20 Ом | 20 пФ |  |  |
| 201 | 200 Ом | 200 пФ |  |  |
| 202 | 2 кОм |  |  |  |
| 203 | 20 кОм |  |  |  |
| 204 | 200 кОм |  |  |  |
| 205 |  |  | 2 мкФ |  |
| 206 |  |  | 20 мкФ |  |
| 220 | 22 Ом | 22 пФ |  |  |
| 221 | 220 Ом | 220 пФ |  |  |
| 222 | 2,2 кОм | 2.200 пФ | 0,0022 мкФ | 2,2 нФ |
| 223 | 22 кОм | 22.000 пФ | 0,022 мкФ | 22 нФ |
| 224 | 220 кОм | 220.000 пФ | 0,22 мкФ | 220 нФ |
| 225 |  |  | 2,2 мкФ |  |
| 226 |  |  | 22 мкФ |  |
| 240 | 24 Ом | 24 пФ |  |  |
| 241 |  | 240 пФ |  |  |
| 242 |  | 2.400 пФ |  |  |
| 253 | 25 кОм |  |  |  |
| 254 | 250 кОм |  |  |  |
| 270 | 27 Ом | 27 пФ |  |  |
| 271 |  | 270 пФ |  |  |
| 272 |  | 2.700 пФ |  |  |
| 300 | 30 Ом | 30 пФ |  |  |
| 301 | 300 Ом | 300 пФ |  |  |
| 302 | 3 кОм | 3.000 пФ |  | 3 нФ |
| 303 | 30 кОм |  |  |  |
| 304 | 300 кОм |  |  |  |
| 305 |  |  | 3 мкФ |  |
| 306 |  |  | 30 мкФ |  |
| 330 | 33 Ом | 33 пФ |  |  |
| 331 | 330 Ом | 330 пФ |  |  |
| 332 | 3,3 кОм | 3.300 пФ | 0,0033 мкФ | 3,3 нФ |
| 333 | 33 кОм | 33.000 пФ | 0,033 мкФ | 33 нФ |
| 334 | 330 кОм | 330.000 пФ | 0,33 мкФ | 330 нФ |
| 335 |  |  | 3,3 мкФ |  |
| 336 |  |  | 33 мкФ |  |
| 360 |  | 36 пФ |  |  |
| 361 |  | 360 пФ |  |  |
| 362 |  | 3.600 пФ |  |  |
| 390 |  | 39 пФ |  |  |
| 391 |  | 390 пФ |  |  |
| 392 |  | 3.900 пФ | 0,0039 мкФ | 3,9 нФ |
| 430 |  | 43 пФ |  |  |
| 431 |  | 430 пФ |  |  |
| 470 | 47 Ом | 47 пФ |  |  |
| 471 | 470 Ом | 470 пФ |  |  |
| 472 | 4,7 кОм | 4.700 пФ | 0,0047 мкФ |  |
| 473 | 47 кОм | 47.000 пФ | 0,047 мкФ | 47 нФ |
| 474 | 470 кОм | 470.000 пФ | 0,47 мкФ | 470 нФ |
| 475 |  |  | 4,7 мкФ |  |
| 500 | 50 Ом |  |  |  |
| 501 | 500 Ом |  |  |  |
| 502 | 5 кОм |  |  |  |
| 503 | 50 кОм |  |  |  |
| 504 | 500 кОм |  |  |  |
| 510 | 51 Ом | 51 пФ |  |  |
| 511 | 510 Ом | 510 пФ |  |  |
| 512 | 5,1 кОм | 5.100 пФ | 0,0051 мкФ |  |
| 513 | 51 кОм |  |  |  |
| 560 | 56 Ом | 56 пФ |  |  |
| 561 | 560 Ом | 560 пФ |  |  |
| 562 |  | 5.600 пФ | 0,0056 мкФ |  |
| 680 | 68 Ом | 68 пФ |  |  |
| 681 | 680 Ом | 680 пФ |  |  |
| 682 | 6,8 кОм | 6.800 пФ | 0,0068 мкФ |  |
| 683 | 68 кОм | 68.000 пФ | 0,068 мкФ | 68 нФ |
| 684 | 680 кОм | 680.000 пФ | 0,68 мкФ | 680 нФ |
| 685 |  |  | 6,8 мкФ |  |